广德鼎旺复合材料科技有限公司

年产40万套碳纤维制品加工项目

（阶段性）竣工环境保护验收意见

2022年7月29日，建设单位广德鼎旺复合材料科技有限公司，根据《广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和批复意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 建设项目基本情况：

广德鼎旺复合材料科技有限公司位于安徽省广德市经济开发区国华路18号（经度：119度27分55.291秒，纬度：30度54分11.191秒），实际总投资2500万元，其中实际环保投资90万元，占总投资额的3.6%。项目实际职工定员130人，实行两班制生产，每班工作8小时，年生产天数300d，实际产能为年产30万套钓鱼竿，异形件碳纤维制品不生产。企业于2021年9月委托安徽伊尔思环境科技股份有限公司编制了《广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目环境影响报告表》，并于2022年3月15日通过了宣城市广德市生态环境分局审批，审批文号广环审（2022）33号；企业2022年4月开始进行设备安装、调试阶段，进入试生产阶段。企业已申领排污登记，编号为91341822MA8MY6KG1P001Y，有效期为2022年06月20日至2027年06月19日。

本次阶段性验收针对广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目的1#厂房、2#厂房中30万套钓鱼竿生产线现有的生产设备及其配套工程及环保工程进行竣工环境保护“三同时”阶段性验收，剩余10万套异形件碳纤维制品生产线和3#厂房工程等不在本次验收范围内，待后期建设完成后再另行组织验收工作。

公司于2022年5月组织验收工作事宜，2022年6月企业委托浙江中昱环境工程股份有限公司对本项目进行了环境保护设施验收监测，2022年6月企业编制了建设项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告。

# 二、工程变动情况

通过对照关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，本项目主要变动情况见下。

表2-1  项目与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对比情况一览表

| 项目 | 变动清单要求 | 变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 不涉及 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 废水第一类污染物排放量未增加 | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 项目废气非甲烷总烃和废水污染因子排放量未增加 | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 项目未重新选址，1#厂房主要用做钓竿的加工；2#厂房主要为冷冻仓库；3#厂房暂不建设，无新增敏感点 | 否 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 项目新增车丝、雕刻工序和超声波清洗工序，但未新增排放污染物种类、排放量未增加10%以上 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 项目物料运输、装卸、贮存方式无变化 | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 涂胶废气实际采用车间整体抽风的方式收集，但污染物排放量不增加 | 否 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 废水未新增废水直接排放口，也未改变废水直接排放口位置变化 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 无主要排放口 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 项目噪声污染防治措施未变化，大气及废水污染防治合理，对土壤或地下水基本无影响 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物处置方式与环评一致 | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 项目废水排放与环评一致，未发生变化，环境风险防范能力无变化 | 否 |

通过对照〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，上述变动未导致环境影响显著不利变化，因此以上变动不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目营运过程产生的废水主要为生活污水和切割、打磨、超声波清洗废水。

生活污水经过隔油池+化粪池预处理接管至广德第二污水处理厂；切割、打磨、超声波清洗废水经过三级沉淀预处理后接管至广德第二污水处理厂。

- 废气：本项目产生的废气主要是涂胶废气、固化废气。

涂胶废气产生点为各个涂胶工位涂胶工序，其废气产生点多面广，采用车间整体抽风的方式收集，固化废气经集气罩收集后与涂胶废气合并通过一套碘值不低于800毫克/克的二级活性炭吸附装置处理后，尾气通过一根高15m的排气筒（DA001）排放。（1#厂房）

- 噪声：本项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。

项目实行两班制，厂区噪声源主要为生产设备工作时产生的噪声，通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备并均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化衰减。

- 固废：本项目营运过程产生的固体废物可分为生活垃圾、一般固废和危险废物。

表2-2  本项目固废产生量及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 产生量 | 废物代码 | 处置方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 19.5t/a | / | 集中收集后交环卫部门进行无害化处理 |
| 2 | 废边角料 | 裁纱、修边、裁剪 | 1.79t/a | 99 900-999-99 | 暂存于厂区内一般固废仓库，集中收集后交环卫部门进行无害化处理 |
| 3 | 不合格品 | 检验 | 0.4t/a |  |  |
| 4 | 沉渣 | 湿法打磨切割 | 0.537t/a |  |  |
| 5 | 破损的废包装桶 | 涂胶 | 0.2t/a | HW49 900-041-49 | 暂存于厂区危废仓库内，定期委托资质单位处置 |
| 6 | 废活性炭 | 环保装置 | 3t/a | HW49 900-039-49 |  |

公司在空压机房西侧设置了两个危废仓库，分别存放废包装桶和废活性炭，建筑面积均为16m2，危险废物集中收集后在危废仓库暂存，定期交由资质单位安全处置。危废库具备防腐防渗、防雨淋等措施，可以有效防止二次污染，规范建立了危废台账。

# 四、环境保护设施调试监测结果

# 浙江中昱环境工程股份有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：中昱环境（2022）检06-31号）。

# （一）废水

验收检测期间，本项目生活污水和切割、打磨、超声波清洗废水总排口排放的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油满足《广德第二污水处理厂接管标准》及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

# （二）噪声

# 验收检测期间，厂界东、南、西、北侧昼、夜间噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准，即昼间小于65dB(A)，夜间小于55dB(A)。

# （三）废气

项目验收监测期间，涂胶、固化废气主要污染物为非甲烷总烃，其有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中排放限值要求（70mg/m3）。

厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中规定的限值要求（非甲烷总烃厂界：4.0mg/m3）。

厂区内非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求。

# 五、工程建设对环境的影响

# 根据监测结果可知，本项目营运期废水、废气、噪声均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

# 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，广德鼎旺复合材料科技有限公司年产40万套碳纤维制品加工项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表、（阶段性）竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 七、后续要求

健全企业环境管理机构、人员，加强污染防治设施的运行管理及日常保养维护；进一步强化各项管理制度、责任的落实。

# 八、验收人员

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 | 刘志华 | 广德鼎旺复合材料科技有限公司 | 建设单位 |
| 验收参加人员 | 刘令峰 | 中海环境科技（上海）股份有限公司合肥分公司 | 专家 |
|  | 倪小东 | 安徽世标检测技术有限公司 | 专家 |
|  | 姚国峰 | 安徽晋杰环境工程有限公司 | 专家 |
|  | 刘倩 | 安徽众昱环境科技有限公司 | 编制单位 |
|  | 廖玲玲 | 浙江中昱环境工程股份有限公司 | 监测单位 |

广德鼎旺复合材料科技有限公司

2022年7月29日