德清朗格纺织品有限公司年水洗服装300万件项目

竣工环境保护验收意见

2022年10月29日，建设单位德清朗格纺织品有限公司，根据《德清朗格纺织品有限公司年水洗服装300万件项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审查意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 建设项目基本情况：

德清朗格纺织品有限公司成立于2011年12月，位于德清县禹越镇航海路398号，是一家服装和沙发布水洗加工的企业，公司拥有独特的加工技术，获得了周边服装和家纺面料企业的青睐。原有厂房系与浙江胜辉服饰有限公司租赁，由于浙江胜辉服饰有限公司全厂区进行提升改造，同时，湖州千思丝绵科技有限公司（位于德清县禹越镇振兴西路699号）有二楼空余厂房2000平方米，双方协商同意德清朗格纺织品有限公司搬迁至湖州千思丝绵科技有限公司内，搬迁后，德清朗格纺织品有限公司的生产产品、生产能力保持不变，为年水洗服装300万件。企业实际职工定员30人，实行一班制生产，每班工作8小时，年生产天数300d。

公司本次验收项目实际总投资550万元，其中实际环保投资105万元，占总投资额的19.1%。企业于2021年11月开始进行设备安装、调试阶段，进入试生产阶段。公司已重新申领排污许可证，编号：91330521589031079X001V。

2022年5月，企业委托浙江中昱环境工程股份有限公司对本项目进行了环境保护设施验收监测，2022年10月企业编制了建设项目竣工环境保护验收监测报告。

# 二、工程变动情况

通过对照关于印发〈纺织印染建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函[2018]6号），本项目主要变动情况见下。

表1  项目与《纺织印染建设项目重大变动清单》（试行）对比情况一览表

| 项目 | 变动清单要求 | 环评审批情况 | 实际情况 | 变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1、纺织品制造洗毛、染整、脱胶或缫丝规模增加30%及以上，其他原料加工（编织物及其制品制造除外）规模增加50%及以上；服装制造湿法印花、染色或水洗规模增加30%及以上，其他原料加工规模增加50%及以上（100万件/年以下的除外）。 | 本项目为年水洗服装300万件 | 本项目为年水洗服装300万件 | 服装水洗规模未增加 | 否 |
| 建设地点 | 2、项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。 | 项目地址为：浙江省湖州市德清县禹越镇振兴西路699号 | 项目地址为：浙江省湖州市德清县禹越镇振兴西路699号 | 不涉及 | 否 |
| 生产工艺 | 3、纺织品制造新增洗毛、染整、脱胶、缫丝工序，服装制造新增湿法印花、染色、水洗工序，或上述工序工艺、原辅材料变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 本项目为水洗服装 | 本项目为水洗服装，工艺变化，原辅料增加 | 根据MSDS，不新增污染物，废水总量不增加 | 否 |
| 环境保护措施 | 4、废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | 本项目不涉及废气；生活污水经出租方厂区化粪池预处理后与生产废水一起进入出租方污水站处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司 | 本项目不涉及废气；生活污水经出租方厂区化粪池预处理后与生产废水一起进入出租方污水站处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司 | 不产生废气；废水污染防治措施未改变，污染物排放量不增加 | 否 |
|  | 5、排气筒高度降低10%及以上。 | 本项目不涉及废气 | 本项目不涉及废气 | 本项目不产生废气 | 否 |
|  | 6、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 生活污水经出租方厂区化粪池预处理后与生产废水一起进入出租方污水站处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司 | 生活污水经出租方厂区化粪池预处理后与生产废水一起进入出租方污水站处理后纳管排入德清坝里污水处理有限公司 | 不涉及 | 否 |
|  | 7、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 本项目不涉及危险废物 | 本项目不涉及危险废物 | 不涉及 | 否 |

通过对照关于印发〈纺织印染建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函[2018]6号），上述变动未导致环境影响显著不利变化，因此以上变动不构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水：本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水和冷凝水。生活污水经化粪池预处理后与生产废水一起经出租方厂区污水站处理后水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中的间接排放标准，然后纳管排入德清坝里污水处理有限公司集中处理后达标排放。冷凝水经车间收集桶收集后回用于水洗工序。

- 噪声：本项目实行一班制，厂区噪声源主要为生产设备工作时产生的噪声，通过合理安排布局，生产设备设施选用低噪声设备并均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔、距离和厂区四周绿化衰减，夜间不生产。

（三）固废：主要为包括生活垃圾、废包装桶和污泥。生活垃圾委托环卫部门清运；废包装桶和污泥收集后外售综合利用，均不排放。

（四）废气：本项目在烘干过程中会有水蒸气产生，以无组织形式排放，水蒸气不含有机物及其他挥发性气体等杂质。基于上述原因，对水蒸气不做定量分析。

# 四、环境保护设施调试监测结果

# 浙江中昱环境工程股份有限公司对该项目进行了环境保护验收监测（报告编号：中昱环境（2022）检05-35号）。

# （一）废水

根据检测结果可知，本项目污水站总排口处废水pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度排放浓度均满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中的间接排放标准；雨水排放口处废水pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、色度排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准。单位产品基准排放量100965÷2450=41.210（m3/t标准品），满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中的单位产品基准排水量标准（140m3/t标准品）。

# （二）噪声

# 由检测结果可知，厂界东、南、西、北侧昼间噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

# 五、工程建设对环境的影响

# 根据监测结果可知，本项目营运期废水、噪声均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

# 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，德清朗格纺织品有限公司年水洗服装300万件项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表、竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 七、后续要求

健全企业环境管理机构、人员，加强污染防治设施的运行管理及日常保养维护；进一步强化各项管理制度、责任的落实。

# 八、验收人员

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 | 曹永春 | 德清朗格纺织品有限公司 | 建设单位 |
| 验收参加人员 | 林亚安 | 湖州博胜环保科技有限公司 | 专 家 |
|  | 刘文彪 | 浙江中昱环境工程股份有限公司 | 专 家 |
|  | 江志渊 | 湖州天际环保技术有限公司 | 专 家 |
|  | 廖玲玲 | 浙江中昱环境工程股份有限公司 | 监测单位 |

德清朗格纺织品有限公司

2022年10月29日