浙江省德清县鸿利饲料有限公司

年产3万吨配合饲料、10万吨膨化饲料项目

竣工环境保护验收意见

2022年11月14日，建设单位浙江省德清县鸿利饲料有限公司根据《浙江省德清县鸿利饲料有限公司年产3万吨配合饲料、10万吨膨化饲料项目环境影响报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、建设项目基本情况：

浙江省德清县鸿利饲料有限公司建设地点位于浙江省湖州市德清县乾元镇明星村（120°5'57.553"E，30°33'2.534"N），主要服务于养殖业，为畜牧、水产养殖业提供营养丰富、质优价廉的饲料。企业实际建设主车间建筑面积为13546平方米，泵房153平方米，生产辅房72平方米，1#仓库5167平方米（出租），实际拥有职工40人，实行一班制（12h）生产，年生产天数300d。企业于2022年1月委托湖州宝丽环境技术有限公司编制了《浙江省德清县鸿利饲料有限公司年产3万吨配合饲料、10万吨膨化饲料项目环境影响报告表》，并于2022年3月9日通过了湖州市生态环境局德清分局审批，审批文号为湖德环建[2022]15号。

项目于2022年3月开工建设，2022年5月开始进行设备安装、调试阶段，进入试生产阶段。本次验收项目实际总投资7988.4万元，其中实际环保投资193.5万元，占总投资的2.4%。企业已于2022年11月02日进行排污登记变更，编号为91330521147128797W001X。

公司于2022年8月组织验收工作事宜，2022年10月编制验收检测方案，委托杭州科谱环境检测技术有限公司于2022年11月7日至2022年11月8日组织人员进行了废水、废气和噪声的验收检测，通过对该工程“三同时”执行情况和效果的检查并依据监测结果及相应的国家有关环境标准，编制了本项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告。

# 二、工程变动情况

通过对照关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，本项目主要变动情况见下。

表1  项目与《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行）对比情况一览表

| 项目 | 变动清单要求 | 变化情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 | 否 |
| 规模 | 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 配合饲料暂未生产，膨化饲料产能减少 | 否 |
|  | 3、生产、处置或储存，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 废水第一类污染物排放量未增加 | 否 |
|  | 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 不涉及 | 否 |
| 地点 | 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 2#仓库、锅炉房未建，但未新增敏感点 | 否 |
| 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 配合饲料暂未生产，膨化饲料产量减少，相应原辅材料减少，天然气不使用，污染物排放量未增加 | 否 |
|  | 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 项目物料运输、装卸、贮存方式无变化 | 否 |
| 环境保护措施 | 8、废气、废水污染防治变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 投料粉尘：①车间内少量投料（不投鱼粉）产生的粉尘通过一套脉冲式布袋除尘及抽风装置（TA001）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放；②车间外投料产生的粉尘分别通过四套脉冲式布袋除尘装置（TA002-TA005）+一套碱喷淋装置（TA020）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放； 烘干废气：分别通过三套碱喷淋装置（TA015-TA017）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放； 潮气：烘干废气通过提升机后产生的潮气通过一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放； 制粒废气：分别通过三套刹克龙除尘器（TA006-TA008）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放； 冷却废气：分别通过三套碱喷淋装置（TA018-TA020）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放； 粗粉碎废气：分别通过两套脉冲式布袋除尘装置（TA009-TA010）+一套碱喷淋装置（TA022）处理后，尾气通过一根49米高的细排气筒DA002排放； 风力输送粉尘：超微粉碎机废气分别通过四套脉冲式布袋除尘装置（TA011-TA014）+一套碱喷淋装置（TA022）处理后，尾气通过一根49米高的细排气筒DA002排放 | 否 |
|  | 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 废水未新增废水直接排放口，也未改变废水直接排放口位置变化 | 否 |
|  | 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 未新增废气主要排放口 | 否 |
|  | 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 项目噪声污染防治措施未变化，大气及废水污染防治合理，对土壤或地下水基本无影响 | 否 |
|  | 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物自行处置方式未变化 | 否 |
|  | 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 事故废水经自建污水站处理后纳管至德清创环水务有限公司，环境风险防范能力无变化 | 否 |

通过对照〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知（环办环评函（2020）688号，上述变动未导致环境影响显著不利变化，因此以上变动不构成重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废气：

本项目营运过程产生的废气主要为投料粉尘、烘干废气、潮气、制粒废气、冷却废气、粗粉碎废气、风力输送粉尘和污水站恶臭。

（1）投料粉尘：①车间内少量投料（不投鱼粉）产生的粉尘通过一套脉冲式布袋除尘及抽风装置（TA001）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放；②车间外投料产生的粉尘分别通过四套脉冲式布袋除尘装置（TA002-TA005）+一套碱喷淋（TA020）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放。

（2）烘干废气：分别通过三套碱喷淋装置（TA015-TA017）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放。

（3）潮气：烘干废气通过提升机后产生的潮气通过一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放。

（4）制粒废气：分别通过三套刹克龙除尘器（TA006-TA008）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放。

（5）冷却废气：分别通过三套碱喷淋装置（TA018-TA020）+一套UV光催化氧化及碱喷淋装置（TA021）处理后，尾气通过一根50米高的粗排气筒DA001排放。

（6）粗粉碎废气：分别通过两套脉冲式布袋除尘装置（TA009-TA010）+一套碱喷淋装置（TA022）处理后，尾气通过一根49米高的细排气筒DA002排放。

（7）风力输送粉尘：超微粉碎机废气分别通过四套脉冲式布袋除尘装置（TA011-TA014）+一套碱喷淋装置（TA022）处理后，尾气通过一根49米高的细排气筒DA002排放。

（8）污水站恶臭

本项目生产过程会对喷淋废水通过自建污水站处理，处理工艺含有生化处理，处理过程中会产生一定量的恶臭，项目污水站日处理水量较小，其臭气产生浓度较低，通过对污水站进行加盖减少污水站恶臭的无组织排放。

- 废水：

本项目营运过程产生的废水主要为生活污水、喷淋废水和蒸汽冷凝水。

生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至德清创环水务有限公司集中处理；喷淋废水经自建污水站处理后纳管至德清创环水务有限公司；蒸汽冷凝水由专门的冷凝水回收装置收集后用于喷淋用水和浴室用水。

污水站位于厂区西南侧，处理水量约200m3/d，设计处理工艺为：生产废水进入调节池调节水质后通过在混凝沉淀池加入PAC或PAM等混凝剂对其进行沉降处理，沉降下来的污泥由德清亚特新型建材有限公司拉走利用，其余液体进入A/O池进行深入生化处理，生化处理完成后进入沉淀池沉淀，上清液达标排放。

- 噪声：

本项目营运过程产生的噪声主要为生产设备噪声，其噪声强度范围为65-85dB（A）之间，通过合理安排布局，生产设备设施均置于生产车间内，生产时关闭门窗，平时加强生产及工人操作的管理和设备维护保养，并通过墙体阻隔和距离衰减。

- 固废：

本项目营运过程产生的固体废物包括生活垃圾、废包装材料、废包装桶、收集的杂质、次品、收集的粉尘、污泥和废UV灯管。

生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运；废包装材料收集后出售给被湖州嘉骏热电有限公司进行无害化资源化处置；废包装桶由厂家回收利用；收集的杂质收集后委托环卫部门清运；次品、收集的粉尘收集后回用于生产；污泥委托德清亚特新型建材有限公司进行无害化处置；废UV灯管更换时废UV灯管立即交由资质单位处置。

# 四、环境保护设施调试监测结果

杭州科谱环境检测技术有限公司于2022年11月7日至2022年11月8日进行了现场验收监测（报告编号：杭科谱检测（2022）检字第202211099号）。验收监测期间，各生产设备及环保设施均正常运行，验收监测期间生产负荷为75%以上，符合竣工验收工况负荷要求。

# 废水

项目验收监测期间，本项目污水站出水池pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量排放浓度日均值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的表4中的三级标准，氨氮排放浓度日均值符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）间接排放标准。

# 废气

项目验收监测期间，本项目综合废气排气筒出口、超微粉尘排气筒出口的颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中的排放限值要求，臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2中的限值要求。

由检测结果可知，企业边界无组织总悬浮颗粒物最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2中的无组织排放监控浓度限值，臭气浓度排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1中的限值要求，东南侧敏感点金火村、西南侧敏感点乾欣家园PM10最大排放浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

# （三）噪声

项目验收监测期间，厂界东、南、西、北侧昼夜间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

# （四）污染物排放总量

①废水

根据原环评文件，本项目废水中纳入总量控制的指标为CODCr、氨氮。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管至德清创环水务有限公司集中处理；喷淋废水经自建污水站处理后纳管至德清创环水务有限公司，其排放量为1313.6t/a（其中生活污水为652.8t/a，喷淋废水为660.8t/a），德清创环水务有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，则排入自然水体的主要污染物CODCr为0.066t/a、氨氮为0.003t/a。

②废气

根据原环评文件，本项目废气中纳入总量控制的指标为颗粒物、SO2、NOX，根据现场情况，本项目实际废气中纳入总量控制的指标为颗粒物，结合验收检测结果核算；

企业膨化饲料生产线满负荷年工作时间为3600h，则颗粒物排放量=排放速率×年工作时间=1/2（0.133+0.122+0.0281+0.0258）×3600t=0.556t。

根据项目的生产情况和验收监测结果，核算实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、氨氮、颗粒物排放总量，具体见表2。

表2  本项目实际污染物排放总量控制指标核算表

| 类别 | 总量控制指标名称 | 实际排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 1313.6 | 1750 |
|  | CODCr | 0.066 | 0.087 |
|  | 氨氮 | 0.003 | 0.004 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.556 | 9.154 |
|  | SO2 | / | 0.134 |
|  | NOX | / | 0.102 |

根据上表可知，本项目实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、氨氮、颗粒物排放总量均在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

# 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目营运期废水、废气、噪声均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

# 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，浙江省德清县鸿利饲料有限公司年产3万吨配合饲料、10万吨膨化饲料项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告表及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

# 1、规范危废贮存仓库标准化建设。

# 2、做好废气处理设施日常运行维护管理，确保废气、废水污染物长期稳定达标排放。

# 八、验收人员

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 | 许菁菁 | 浙江省德清县鸿利饲料有限公司 | 建设单位 |
| 验收参加人员 | 顾建祥 | 湖州天际环保技术有限公司 | 专 家 |
|  | 吕春燕 | 湖州师范学院 | 专 家 |
|  | 刘文彪 | 中昱（浙江）环境监测股份有限公司 | 专 家 |

浙江省德清县鸿利饲料有限公司

2022年11月14日